# Реферат: Взаимозаменяемость запчастей

Название: Взаимозаменяемость запчастей Раздел: Промышленность, производство Тип: реферат Добавлен 09:53:05 06 марта 2007 Похожие работы Просмотров: 4785 Комментариев: 0 Оценило: 0 человек Средний балл: 0.0 Оценка: неизвестно Скачать

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ АВТО ЗАПЧАСТЕЙ узлов и агрегатов между автомобилями различных марок отечественного и импортного производства СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ В настоящем справочнике собрана информация по вариантам взаимозаменяемости различных автомобильных деталей между различными марками автомобилей. Учитывая тот факт, что данное издание является уникальным (поскольку подобного в свет еще не выходило) возможны определенные неточности, так как весь объем информации проверить, разумеется, не представляется возможным. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ Это в своем роде уникальное издание написано максимально просто для пользователя и рассчитано на любого здравомыслящего человека. Чтобы пользоваться справочником – совсем не обязательно иметь техническое образование. В некоторых разделах Вы найдете дубляж вариантов взаимозаменяемости. Это сделано намеренно, дабы электронная версия справочника работала надлежащим образом. Систематизация в справочнике проста и доступна, однако в таблицах технических характеристик есть нюансы, требующие от читателя знания основ автомобилестроения. Для того чтобы найти требуемое соответствие конкретной детали, Вам необходимо найти по оглавлению соответствующий раздел, в котором Вы найдете перечень вариантов альтернативности деталей с указанием марок автомашин. В приложениях имеются карты технических характеристик, пользование которыми, я надеюсь, Вас также не затруднит. ЧТО ТАКОЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ Взаимозаменяемость может быть полная, частичная, условная, теоретическая и др. При полной взаимозаменяемости - одна деталь полностью (или на 90%) соответствует другой. В случае частичной взаимозаменяемости – в графе «переделки» указано, чем регламентируется эта частичность и как достичь фактической взаимозаменяемости. Условная взаимозаменяемость подразумевает замену детали на короткое время, т.е. как временную меру. Детальная взаимозаменяемость – это возможность заменить лишь отдельную составляющую указанной детали. Теоретическая взаимозаменяемость предусматривает, что информация об этом варианте взаимозаменяемости на практике не подтверждалась, либо источник данной информации не заслуживает должного доверия у автора. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ Аналог. – аналогичный Авт.- автор А/м – автомобиль А – «Ауди» ВАЗ – Волжский авто завод Гл. обр. – главным образом ГАЗ – Горьковский авто завод Др. – другое Давл. - давление Ед. – единый З-д – завод Задн. - задняя ЗИЛ – завод имени Ленина Зажиг. - зажигание Инж. - инжектор Им. - имени Карб. – карбюратор М – «Москвич» Незн. Перед. - незначительные переделки Передн. – передняя Теор. – теоретически Усл. – условно Част. – частично Явл.- является Имеются и другие легко понятные сокращения. Раздел I. Двигатель и его системы Радиатор Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Радиатор «Нива» «Форд-эскорт» Добавить металлическую пластину снизу и 2 болта сверху Радиатор «Форд-эскорт» «Нива» --- Радиатор «Газель» «Форд-сиерра и скорпио» Возможно создание переходных кронштейнов Радиатор «Форд-сиерра и скорпио» «Газель» Возможно создание переходных кронштейнов Радиатор ВАЗ 2108 «Ауди -80» Требуется некоторая переделка Радиатор «Ауди -80» ВАЗ 2108 Требуется некоторая переделка Вентилятор радиатора М 412 «Таврия» Есть исключения Термостат М 412 «Форд» 2/2 Длиннее на 6 мм; необходима прокладка Радиатор ГАЗ-24 Форды (кроме АКПП) Незначительные переделки Карбюратор Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Карбюратор ВАЗ 2110 «Форд-гранада», «Форд-сиерра» (до1984г) --- Игольчатый клапан ВАЗ 21-01 ВАЗ 21-07 «Форд-гранада», «Форд-сиерра» (до1984г) --- Впускной коллектор (крепежные шпильки) ВАЗы «Форды» --- Мембраны ускорительного насоса и экономайзера Аналогичные мембраны ВАЗовского «Солекса» «Форды» Незначительная подгонка Карбюратор ВАЗ 21081 «Таврия» --- Карбюратор ВАЗ 2105 ВАЗ 21011 --- Карбюратор ВАЗ 2105 ВАЗ 2101 ВАЗ 21011 --- Карбюратор ВАЗ 2107 ВАЗ 2103 ВАЗ 2106 --- Карбюратор «Нива» (модель карбюратора Solex) «Форд» (V4, V6) --- Карбюратор «Форд-эскорт» «Нива» (Solex) Укоротить трос Карбюратор ГАЗ 2410 «Мерседес» Бус. Л-300 Незначительные переделки Помпа ВАЗ 2108 «Мерседес» 80-86гг.в. Бензонасосы Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Эл. бензонасос (погружной) ВАЗ 2110 «Форд- скорпио», 90 --- Эл. бензонасос (внешний) ГАЗ (с распределен-ным впрыском) /новый двигатель/ «Форд» --- Бензонасос ВАЗы «Таврия» --- Бензонасос «Таврия» ВАЗы --- Бензонасос ЗАЗ 965 ВАЗы «Классика» Нужно заменить трубку бензопровода от насоса к карбюратору шлангом. Входной штуцер на карбюратор К-125 подходит от карбюраторов для ВАЗ без переделок. Бензонасос (погружной) ВАЗ 2110 ВАЗ 3110 (инжектор) «Ауди» --- Фильтры Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Масленый фильтр ВАЗы «Форд» (двигатели V6, ОНС, DOHC) --- Масленый фильтр ВАЗ 2101 ВАЗ 2105 «Форд» (двигатели ОНС) --- Масленый фильтр «Форд» (V6, ОНС, DOHC) ВАЗы --- Воздушный фильтр ВАЗы ГАЗы 24-31 «Форды» (карбюратор) Есть исключения Воздушный фильтр ГАЗ 24-31 ВАЗы Есть исключения Масляный фильтр ВАЗ «Классика» «Форды» --- Масляный фильтр ВАЗ «Классика» «Ауди», 80 Не все модели Воздушный фильтр ВАЗ «Классика» «Форд- скорпио» Выдернуть и слегка сжать металлическую сетку Ремни Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Ремень генератора ВАЗ 2108 «Таврия» --- Ремень генератора «Таврия» ВАЗ 2108 --- Зубчатый ремень газораспреде-ления ВАЗ 2105 «Форды» (двигатели ОНС 2,0л и часть моделей 1,6л) Условно (те же 122 зуба) Ремень генератора ГАЗ-24 ВАЗ 2101 «Форды» (комплекта- ция без гидроусили-теля и кондиционе-ра) --- Ремень генератора ГАЗ-53 «Форды» (Двигатель 1,6 л ОНС) Как временная мера Ремень генератора ЗАЗ 968 ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 Как временная мера; теоретически Ремень вентилятора ГАЗ-24 «Волга» --- Форсунки Форсунка Трактор Т-40 «Мерседес» (123 кузов) --- Блок цилиндров Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Шланг вентиляции «ОКА» «Опель-кадет» --- Шланг вентиляции ВАЗ 2112 «Опель- вектра» (двигатель С20NE) --- Поршневая группа ВАЗ 2108 «Фиат» (Уна, Типэ) --- Поршневая группа «Фиат» (Уна, Типэ) ВАЗ 2108 --- Раздел II. Трансмиссия Сцепление Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Трос сцепления ВАЗы «Классика» (трос ручного тормоза) «Форд-сиерра» Требуется укоротить, использовать старую оболочку троса и надев медную трубочку на конец, расклепать Диск сцепления ВАЗ 2106 «Опель-кадет» Переварить внутреннюю шестерню Накладки на диск сцепления ГАЗ-24 «Форды» Несколько больше Диск сцепления «БМВ», 3 (84-87гг.в.) «Мерседес» (двигатель 240) --- Диск сцепления «Мерседес» (двигатель 240) «БМВ», 3 (84-87гг.в.) --- Диск сцепления «РАФ» «Мерседес» (двигатель 240) --- Диск сцепления «Мерседес» (двигатель 240) «РАФ» --- Карданный вал Шестиболтовая муфта карданового вала ВАЗ 2110 «Форды» --- Муфта карданового вала ВАЗы «Классика» «Форды» --- Раздел III. Рулевое управление и тормозная система Рулевое управление Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Рулевые тяги «Форд- скорпио» «Форд- сиерра» --- Рулевые тяги «Форд- сиерра» «Форд- скорпио» --- Пильники рулевых наконечников ВАЗ 2108 «Форд- фиеста» (90 т.в.) --- Рулевая рейка «Альфа-ромео», 33 «Лянча- призма» --- Тормозная система Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Накладки на тормозные колодки ЗАЗ 965-968 «Москвич» --- Тормозные шланги (с переходником) «Нива» «Опель- рекорд» --- Тормозные накладки на задние колодки ВАЗ «Классика» «Опель- рекорд» Теоретически Передние тормозные колодки «Москвич», 412 «Опель- рекорд» (Выпилить, одна-ко, при движении издают скрип) Тормозной цилиндр ВАЗ 2101 «Таврия» --- Тормозной цилиндр «Таврия» ВАЗ 2101 --- Штуцера прокачки тормозных цилиндров ГАЗ-24 «Форд- сиерра» --- Тормозные трубки ГАЗ-24 и др. модели «Форды» --- Главный тормозной цилиндр М 2141 «Форды» Ставится при условии, что вместе с вакуумником и перевальцовкой трубок Вакуумный усилитель М 2141 «Форды» Шток длиннее, следует укоротить. Передние тормозные колодки ВАЗ «Классика» «Форды» Ширина 0,5 мм отрезать и проточить отверстие в сторону. Ресурс меньше на 50% Задние торм. колодки ГАЗ-24 «Форды» --- Раздел IV. Электрооборудование Стартер Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Щетки стартера ВАЗ «Классика» «Ауди» Теоретически Стартер ЗАЗ 968 «Фиат» (до 1987г.в.) Требуется незначительная переделка Втягивающее реле с тремя болтами крепления ВАЗ 2108 (Болгарского про-ва) «Форды» --- Бендикс «Вольво», «Опель», «Фиат» (почти любой 9-ти зубовый) «Форды» --- Система зажигания Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Крышка распредели-теля, бегунок ЗАЗ 965 М 412 М 2140 --- Распредели-тель в сборе ЗАЗ 965 М 412 М 2140 --- Высоковольт-ные провода Ан-2 ЗИЛ ЗАЗы 968 А/М Из-за большой длинны проводов к 1 и 3 цилиндрам попробуйте найти провод метражом Высоковольт-ные провода ВАЗы (инжекторы) «Ауди» --- Контактная группа М 412 «Опель- рекорд» --- Катушка, бегунок, крышка распределит-еля М 412 «Таврия» --- Катушка зажигания ВАЗ 2108 «Форды» (карбиратор-ные модели ОНС) --- Коммутатор Взаимно совместимы между всеми автомобилями различных марок, имеющих аналоговую систему зажигания. Катушка ВАЗ М 2140 М 412 «Форд», V4 --- Генератор Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Генератор М 412 М 2140 «Таврия» --- Генератор «Таврия» М 412 М 2140 --- Щетки генератора ВАЗ 2101-2109 «Ауди» --- Щетки генератора «Ауди» ВАЗ 2101-2109 --- Генератор ВАЗ 2110 «Ауди», 80 Теоретически Реле Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Реле напряжения М 412 М 2140 «Таврия» --- Реле напряжения «Таврия» М 412 М 2140 --- Датчики Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Датчик давления масла ВАЗ 2108 «Форд» (Эскорт, Сиерра, Фиеста) Приплюснуть клемму Датчик давления масла ВАЗ 01-07 «Опель-кадет» --- Датчик давления масла М 412 М 2140 «Таврия» --- Датчик давления масла «Таврия» М 412 М 2140 --- Замок зажигания Замок зажигания «Таврия» ВАЗы --- Замок зажигания ВАЗы «Таврия» --- Раздел V. Подвеска и ходовая Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Пыльник шаровой опоры ВАЗ 2109 (пыльник наконечника рулевой тяги) «Форды» --- Селейнблоки ВАЗ 2109 (резинки «крабов») «Форд» --- Резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости М 412 «Форд-эскорт» --- Пружина (задняя) ВАЗ 2108 «Форд-сиерра» и эскорт 90-х годов Обрезать примерно на полтора витка Пружина (задняя) ВАЗ 2102 «Форд- скорпио», сиерра Грозит несоответствием грузоподъемником Пружина (передняя) ВАЗ «Классика» «Форд- скорпио» и др. Теоретически Пружина (передняя) ГАЗ-24 «Форд- скорпио» Возить груз в багажнике весом 50 кг в течение около месяца после замены Верхние резиновые подушки для задних пружин ВАЗ 2101 ВАЗ 2102 «Форд-сиерра» --- Раздел VI. Кузов Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Газовые стойки (аммортиза-торы) пятой двери М 2141 «Форд-хертбек» --- Раздел VII. Автостекла и фонари Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Оптические элементы фар ЗАЗ 965А ВАЗ 2106 --- Стекла фар 2108 «Ауди», 100 С незначительной переделкой Фары ГАЗ-24 «Опель- рекорд» Требуются значительные переделки (в том числе приварить кронштейн) Фонари подсветки заднего номерного знака ГАЗ 31029 «Форд» Незначительные переделки Фары Супермаз или ГАЗ 3102 «Форд» (72-77 гг. в.) На 1 см короче Фары М 2141 «Форд» после 77 г. в. Теоретически Раздел VIII. Прочие детали Стеклоочистители, стеклоомыватели Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Насос-мотор стеклоомыва-теля ВАЗ 2108 «Ауди» --- Насос-мотор стеклоомыва-теля «Ауди» ВАЗ 2108 --- Щетки стеклоочистит. ВАЗ 2110 «Ауди» С «родным» креплением Электромотор редуктор заднего стеклоочисти-теля ВАЗ 2108 «Таврия» --- Электромотор редуктор заднего стеклоочисти-теля «Таврия» ВАЗ 2108 --- Бачок стекло-очистителя ГАЗ-24 «Форд» Подшипники Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Подшипник ступицы ВАЗ 2108 «Таврия» --- Подшипник ступицы «Таврия» ВАЗ 2108 --- Подшипник дифферинциала (полуосевые) УАЗы (задний мост) «Таврия» --- Подшипник передних колес ВАЗ 2108 «Опель-кадет» --- Подшипники ступиц ЗАЗ 968 «Форд-сиерра» --- Подшипники генератора ГАЗ-24 «Форд-сиерра» В части моделей Передний подшипник ступицы М 2141 ВАЗ 2109 (на задней ступице) --- Подшипник помпы ВАЗ «Классика» «БМВ» (316, 318, 518) (84-87 гг.в.) --- Глушитель Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Резиновая муфта для подвески глушителя ВАЗ «Классика» «Ауди» --- Глушитель ГАЗ-24 «Ауди», 80-100 и многие другие модели Требуется предварительный замер и незначительная переделка Глушитель ВАЗ 2101 «Опель-кадет» --- Крепления и подушки Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Подушка крепления двигателя «Нива» «Форд- гранада» --- Подушка крепления двигателя «Форд- гранада» «Нива» --- Подушка двигателя «Нива» «Форды» --- Отопитель Наименование детали Исходная марка автомобиля (ОТКУДА) Субрем-я марка автомобиля (КУДА) Переделки Радиатор отопления ВАЗ 2108 «Таврия» --- Радиатор отопления «Таврия» ВАЗ 2108 --- Кран отопления ВАЗ 2108 «Таврия» --- Кран отопления «Таврия» ВАЗ 2108 --- Раздел IX. Система впрыска Технологическая карта Взаимозаменяемость деталей систем впрыска (автомобилей ВАЗ) + - подходит для данной системы + - временно подходит для данной системы (для продолжения движения автомобиля до автосервиса или магазина автозапчастей) 2111 - 8-ми клапанный двигатель; 2112 - 16-ти клапанный двигатель; 21214 - центральный впрыск - заднеприводные автомобили 21214,21044,21074 Раздел IX. Манжеты Карта технических характеристик Взаимозаменяемость манжет В представленную ниже таблицу включены сальники внутренним диаметром от 8 до 80 мм распространенных в нашей стране марок автомототехники. Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную взаимозаменяемость, сальники расположены в порядке их возрастания. Внутренний диаметр - номинального размера, то есть обозначает диаметр вала. Свободный внутренний диаметр обычно на 1 - 4 мм меньше. Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше, чем нужно, манжета будет держать меньшее давление в герметизируемой полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала). Если наружный диаметр меньше требуемого, наиболее простое решение при замене - выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при посадке в гнездо и при запрессовке манжеты. Обратный вариант замены гораздо сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали механизма под манжету большего диаметра. Высота (толщина) манжет, вообще говоря, параметр второстепенный, ибо при необходимости ее можно корректировать установкой дистанционных шайб. Почти абсолютно взаимозаменяемыми .можно считать парные манжеты, установленные "пакетом" один за другим, и манжеты с гидродинамическими рельефами, предназначенные для разных направлений вращения. Ну и, разумеется, надо учитывать, что установка однокромочной манжеты вместо двухкромочной повышает вероятность потери герметичности. В заключение хотелось бы отметить универсальность предлагаемой таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых у нас автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев иномарок, устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного рода механизмов и особенно для мотоциклистов, которые испытывают в наше время гораздо больший дефицит запчастей, чем автолюбители. Таблица взаимозаменяемости Условные обозначения: ГП-главная передача; КП-коробка передач; М.-мотоцикл, мопед; РК-раздаточная коробка; РУ-рулевое управление. азмеры, мм Применяемость: марка, модель машины Место установки Обозначение по каталогу запчастей 16 8 7 М. "Карпаты", "Дельта" Рычаг сцепления Ш50-1602040 25,1 12 7 М. "Урал" Педаль и рычаг КП 6204017 26 13 8 ЗИЛ-4314 Ограничитель поворотов 130-1110994 22,15 14,1 5 "Таврия" Рулевой вал 1102.3401027 30 15 7 М. "Урал", "Днепр" Распредвал 72.01124; 6201124 35 15 7 М. "Карпаты", "Дельта" Коленвал Ш50-1009048 30 16 7 ВАЗ-2108; "Ока" Шток выбора передач 2108-1703042 30 16 7 М. "Днепр" Педаль переключения КП МТ-804130 30 17 7,5 М. "ИЖ-П", "ИЖ-Ю" Коленвал, правый ИЖ-49, сб.1-30-30 47 17 10 М. "Восход" Коленвал, правый 124.000.107.301 34,8 18 9 Лодочный мотор "Нептун" Коленвал, правый 160.259200 40 18,7 8 "Ока" Первичный вал КП 1111-1701043 35 19 7 М. "Минск" Ступицы колес 3.112-31176 37 19,3 10 ВАЗ-2101...-07,-2121 Рулевой вал 2101-3401026 32 20 6 М. "Восход" Вал кикстартера 073.000.107.801 32 20 7 "Газель" Рулевой вал 3302-3401022 34 20 8,5 М. "Днепр" Вал кикстартера 75004122 35 20 10 "Волга", ГАЗ-3307 Рулевой вал 63А-4207115 40 20 10 М. "Урал" Вал кикстартера ИМЗ-8,101040-48 32 21 7 М. "Карпаты", "Дельта" Вторичный вал КП Ш50-1701160 34,5 22 6 КамАЗ Угловой редуктор РУ 864113 35 23 6 ЗАЗ, ЛуАЗ, "Москвич-412" Рулевой вал, вал сошки 965-2403100 36,5 23 6,5 М. "ИЖ-П", "ИЖ-Ю" Ступицы колес, вал кикстартера ИЖ-П ИЖ-56 сб. 4-27 40 24 7 "Таврия" Первичный вал КП 245.1701120 42 24 7 АЗЛК-2141 Первичный вал КП 2141-1701033 45 24 10 ЗАЗ, ЛуАЗ Первичный вал КП 968-1601298 46 24 11 ЗИЛ-4314 Компрессор 120-3509070 38 25 8 М. "Урал", "Днепр" Ступицы колес 6206162-01 42 25 10 ЛуАЗ Полуоси 969М-2303100 45 25 8 ВАЗ-2108 Ступицы колес 2108-1701043 52 25 6,5 М. ИЖ-Ю Коленвал промежуточный ИЖ-Ю сб.1-14-11 52 25 10 М. ИЖ-Ю Коленвал, левый ИЖ-Ю сб.1-49 52 25 20 М. ИЖ-П Коленвал, левый ИЖ-П сб. 1-40-3 62 25 8 М.ЯВА-638 Коленвал, левый 273521000917 38 26 7 ЗАЗ-968 Полуось 966-2403100 47 26 10 М. "Восход" Ступицы колес 40,25 27 7 М. "Восход" Вторичный вал КП 124.000.192.601 42 28 7 ВАЗ-2108, "Ока" Коленвал передний, р-вал 2108-1005034 47 28 8 ВАЗ-2101...-07,-2121 Первичный вал КП 2101-1701043 43 28,6 10 ВАЗ-2101...-07,-2121 Вал сошки 2101-3401023 45 30 8 ВАЗ-2101...-07,-2121 Полуось заднего моста 2101-2401034 47 30 10 ЗАЗ ( агрегат30 л.с.) Картер сцепления 965-1601298 50 30 9 "Москвич-412", ИЖ Первичный вал КП 412-1701033 52 30 8 ЯВА-638 Коленвал, правый 274521008517 52 30 10 ЯВА-638 Вторичный вал КП 273521008617 45,1 32 8 М. "Урал", "Днепр" Первичный вал КП 7204151, 6204152 50,5 32 12 УАЗ Кулак шарнира переднего м 69-2401034 44 33 10 "Волга", УАЗ Вал сошки 20-3401023-Б 49,25 33,4 9 "Москвич-412", ИЖ Удлинитель КП, внутренний 402-1701210-04 49,25 33,4 9,5 "Москвич-412", ИЖ Удлинитель КП, наружный 400-2402052-05 48 34 10 ГАЗ-3307 Вал сошки 53-3401023 49,4 34 8 М. "Урал", "Днепр" Вилка кардана 7205033 48 35 7 "Волга"; "Газель" Первичный вал 5-ступ. КП 31029-1701043 52 35 9 М. ИЖ; СЗД Вторичный вал КП ИЖ-49, сб.1-47-1 57 35 9 ВАЗ-2108, "Ока" Полуоси приводов, правый 2108-2301034 68 35,8 12 ВАЗ-2101...-07,-2121 Фланец хвостовика ГП 2101-24002052-01 68 35,8 12 "Нива" Фланци передн.редукт. и КП 2121-2302052 48 36,7 8 М. "Урал", "Днепр" Вторичный вал КП 6204157 52 38 7 "Таврия"; "Ока" Ступицы задние 1102.3104035 52 38 10 "Волга"; "Газель" Удлинитель КП 24-1701210 56 38 10 ВАЗ-2101...-07,-2121 Коленвал передний, (2105) 2101-1005034 57,15 40 10 ВАЗ-2101...-07,-2121 Ступицы передние 2101-3103038 58 40 9 ЗАЗ-968 Ступицы передние 966-3103035 60 40 10 "Таврия" Полуоси приводов 245.2303080 56 41 9 АЗЛК-2141 Фланцы приводов 2141-2303034 55,7 41,2 9 "Москвич-412", ИЖ Полуось заднего моста 400-2401034-05 55,7 42 10 "Москвич-408", -2138 Коленвал, передний 407-1005034 58 42 10 ЗИЛ-4314 Первичный вал КП 309827-П 62 42 10 "Москвич-412", ИЖ Коленвал, передний 412-1005034-02 62 42 10 ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД Ступицы задние, (ЛуАЗ-все) 965-3104034 62 42 10 ЗИЛ-4314 Первичный вал КП 309827-П 68 42 10 УАЗ Фланцы хвостовиковГП и РК 20-1701210 75 42 10 "Волга"; "Газель" Фланец хвостовика ГП 12-2402052-Б1 65 43 8 "Москвич-412", ИЖ Ступицы передние 402-3103035 70 50 10 М. "Урал" Коленвал 7201025 76 50 9,5 ГАЗ-3307 Вторичный вал КП 51-1701211 80 50 10 "Газель" Ступицы передние 3302-3103038 72 52 10 "Волга" Полуоси и ступицы 12-2401060-Б 82 54 10 ГАЗ-3307 Фланец хвостовика ГП 51-2402067 70 55 8 "Волга";"Газель"(16-кл.дв) Коленвал, передний 406.1005034 80 55 10 "Волга", УАЗ, ГАЗ Коленвал, передний 53-1005034 76 55,3 8 КаМАЗ Вал сошки 864190 73,15 56 10 "Нива" Ступицы передние 2121-3103038 82 56 10 ЗАЗ(30 л.с.) Коленвал, передн.и задний 965-1005033 80 60 10 КаМАЗ Коленвал, передн.и задний 864158 85 60 10 УАЗ Ступицы колес 3741-3103038 85 60 12 М. "Днепр" Коленвал МТ-801190 90 64 10 ГАЗ-3307 Ступица передняя 53А-3103046 90 65 10 ЗАЗ-968, ЛуАЗ Коленвал, задний 968-1005159 90 70 10 ВАЗ-2101...-07,-2121 Коленвал, задний 2101-1005160 90 70 10 "Таврия" Коленвал, задний 245.1005160 92 70 16 КаМАЗ Фланцы валов КП, РК и ГП 864180 100 76 11 "Москвич-408", -2138 Коленвал, задний 408-1005160 100 80 10 ВАЗ-2108 и 16-клапанный двигат., "Волга", "Газель" Коленвал, задний 2108-1005160 105 82 10 "Москвич-412", ИЖ Коленвал, задний 412-1005160-02 Раздел X. Лампы Таблица взаимозаменяемости ламп Philips и Narva Код Philips Обозначение по Philips Цоколь Код Narva Обозначения Narva 12258 H1 12V-55W (P14,5s) 48320 H1 12V-55W 12258 AW H1 12V-55W Allweather (P14,5s) 48520 H1 12V-55W AZ 12258 BV+ H1 12V-55W Blue Vision (P14,5s) - 12258 PR H1 12V-55W Premium (+30%) (P14,5s) 48330 H1 12V-55W RP 12258 S H1 12V-55W Spot UV-cut (P14,5s) - 12425 GO* H1 12V-85W Gold (P14,5s) 48540 H1 12V-85W Gold 12454 H1 12V-100W (P14,5S) 48350 H1 12V-100W 12424 GO H1 12V-110W Gold (P14,5s) 48560* H1 12V-110W Gold 12311* H2 12V-55W (X511) 48420 H2 12V-55W 12507* H2 12V-100W (X511) 48450 H2 12V-100W 12336 H3 12V-55W (PK22s) 48321 H3 12V-55W 12336AW H3 12V-55W Allweather (PK22s) 48521 H3 12V-55W AZ 12455 H3 12V-100W (PK22S) 48351 H3 12V-100W 12759 GO H3 12V-110W Gold (PK22S) 48561* H3 12V-110W Gold 12342 H4 12V-60/55W (P43t) 48881 H4 12V-60/55W 12596 H4 12V-60/55W (P45t-41) 48884* H4 12V-60/55W 12342 AW H4 12V-60/55W Allweather (P43t) 48583 H4 12V-60/55W AZ 12342 GO H4 12V-60/55W Gold (P43t) 48585* H4 12V-60/55W Gold 12342 BV+ H4 12V-60/55W Blue (P43t) 48677 H4 12V-60/55W RPB 12342 PR H4 12V-60/55W Premium (+30%) (P43t) 48878 H4 12V-60/55W RP 12639 H4 12V-60/55W Turbo (+30%) (P43t) - 12569 H4 12V-100/90W (P43t) 48901 H4 12V-100/90W 12569AW H4 12V-100/90 Allweather (P43t) 48591 H4 12V-100/90W AZ 12593 H4 12V-100/55W (P43t) 48911 H4 12V-100/55W 12459 H4 12V-130/100W (P43t) 48951 H4 12V-130/100W 12972 H7 12V-55W (PX26d) 48328 H7 12V-55W 12972AW H7 12V-55W Allweather (PX26d) - 9004 HB1 12V-65/45W (P29t) HB1 12V-65/45W - (P29t) HB1 12V-65/45W RPB 9005* HB3 12V-60W (P20d) 48005* HB3 12V-60W - (P20d) 48616 HB3 12V-60W RPB 12359 HB3 Rally12V-100W (P20d) 48025* HB3 12V-100W 9006* HB4 12V-51W (P22d) 48006* HB4 12V-51W - (P22d) 48613 HB4 12V-51W RPB 12358 HB4 Rally12V-70W (P22d) 48026* HB4 12V-70W (PX29t) 48629 HB5 12V-65/55W RPB 12023* HMB50 (Ba9s) 17830 H5W 12036* H6W (BaX9s) 68161 H6W 12620 R2 12V-45/40W (P45t) 49211* R2 12V-45/40W 12597 12V-1,2W BAX10s 17036* 12V-1,2W 12598 12V-1,2W BAX10d 17035* 12V-1,2W 12929 T4W 12V-4W BA9s 17131 T4W 12V-4W 12516 W1,2W 12V (T5) (2х4,6d) 17037 W1,2W 12V 12061* W2,3W 12V-2,3W (2х4,6d) 17073 W2,3W 12V-2,3W 12256 W3W 12V-3W (W2,1x9,5d) 17097* W3W 12V-3W 12961 W5W 12V-5W (W2,1x9,5d) 17177 W5W 12V-5W 12396 WY5W 12V-5W (W2,1x9,5d) 17169* WY5W 12V-5W - (W3x16d) 17632 W21W - (W3x16q) 17919 W21/5W 12594* P21/4W 12V-21/4W (BAZ15d) 17881 P21/4W 12V-21/4W 12499 P21/5W 12V-21/5W (BAY15d) 17916 P21/5W 12V-21/5W 12498 P21W 12V-21W (BA15s) 17635 P21W 12V-21W 12496 PY21W 12V-21W BAU15s 17638 PY21W 12V-21W 12829* 12V-2W (BA7s) 17051 12V-2W 12844* C5W 12V-5W SV8,5 17125 C5W 12V-5W 12854 12V-10W SV8,5 17316* 12V-10W - SV8,5-31 17315 12V-10W 12866* 12V-10W SV8,5-41 17314 12V-10W - (W2,1x9,5d) 17631 12V-21W 12821 R5W 12V-5W (BA15s) 17171 R5W 12V-5W 12814 R10W 12V-10W (BA15s) 17311 R10W 12V-10W 13258 H1 24V-70W (P14,5s) 48702* H1 24V-70W 13336 H3 24V-70W (PK22s) 48700* H3 24V-70W 13342 H4 24V-75/70W (P43t) 48892* H4 24V-75/70W 24569 H4 24V-100/90W (P43t) 48991* H4 24V-100/90W 13814 R10W 24V-10W (BA15s) 17326* R10W 24V-10W 13498 P21W 24V-21W (BА15s) 17643* P21W 24V-21W 13498 P21W 24V-21W (BА15s) 17643* P21W 24V-21W 13499 P21/5W 24V-21/5W (BАY15d) 17925* P21/5W 24V-21/5W 85122 D2S P32d-2 - 85126 D2R P32d-3 - Раздел XI. Резина Взаимосоответствие и взаимозаменяемость покрышек отечественного и импортного производства Сравнительные характеристики свечей зажигания (автомобили мира) Раздел XII. Свечи зажигания Взаимозаменяемость основных типов свечей зажигания АВТОМОТОТЕХНИКА СВЕЧА ЗАЗОР АВТОМОБИЛИ ВАЗ 2101,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-21 А17ДВ 0,5 (год выпуска до 06.88) А17ДВ-10 0,5; 0,7 2104,-05,-06,-07 А17ДВР 0,5 1111,2104, -06 (БСЗ) А17ДВР 0,7 2108,-09,-099,-10,-213 (БЭС) А17ДВРМ 0,7 2108,-09,-099.-10 (ЭСУД) А17ДВРМ 1 ВАЗ РПД-311 А26ДВ-1 0,6 ВОЛГА ГАЗ-21 А11 0,85 ГАЗ-24 (дв. ЗМЗ-24Д) и модификации А17В 0,7 ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10) А14Д 0,7 ГАЗ-31021,-022,-024,-029 (дв. ЗМЗ-4021.10) А14ВР 0,8 ГАЗ-31021,-023,-029, (дв. ЗМЗ-402.10) А14ВР 0,8 ГАЗ-31029 ((дв. ЗМЗ-4062.10) А14ДВР 0,7 ГАЗ-3302 ((дв. ЗМЗ-4061.10) А14ДВР 0,7 ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4025.10, ЗМЗ-4026.10) А14В-2 0,8 ЗАЗ 966, 968 и их модификации А23-2 0,75 МОСКВИЧ 407, 408, 410, 412, 2140 А20Д 0,7 2141 А17ДВ-10 0,7 ТАВРИЯ ЗАЗ-1102 А17ДВ-10 0,7 УАЗ 31512 (дв. УМЗ-4178) А11 0,85 31512 (дв. ЗМЗ-4021.10) А17В 0,7 31514 А11 0,85 31516 А11 0,85 31519 А11 0,85 3160 А17В 0,7 31601 А17В 0,7 ЧАЙКА ГАЗ-14 А14ДВ 0,7 ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ 41, 52, 53, 66, 71, 73 А11 0,85 307, 3402, 3403, 4905 и их модификации А11 0,85 ЗИЛ 130, 131, 152, 157, 431, 433 А11 0,85 441, 495, 496, 508 А11 0,85 УАЗ 396, 452, 2206, 3303. 3741 А11 0,85 АВТОМОБИЛИ С ЭКРАНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ ЗИЛ 130, 375 и их модификации СН302А 0,6 130, 375 и их модификации СН302Б 0,6 131, 135ЛМ и их модификации СН307В 0,5 УАЗ 452, 469 и их модификации СН302Б 0,6 УРАЛ Урал-375 и модификации СН307В 0,5 АВТОБУСЫ ЛАЗ 495, 499 и их модификации А11 0,85 ЛИАЗ 677 и их модификации А11 0,85 ПАЗ 3203, 3742 и их модификации А11 0,85 АВТОБУСЫ КаВЗ 685 и модификации А11 0,85 РАФ 22038-02, 2203-01 А14В-2 0,8 МОТОЦИКЛЫ Восход А23В 0,7 Сова А17В 0,7 ИЖ-Планета А23В 0,7 ИЖ-Юпитер А23В 0,7 ММВЗ-3.111 А23В 0,7 ММВЗ-3.112 А23В 0,7 Минск А17В 0,7 МТ-10 А17В 0,7 Ява А17В 0,7 Днепр А14В 0,5 Урал А14В 0,5 МОТОРОЛЛЕРЫ и МОПЕДЫ Ветерок, Тулица, Турист А17В 0,7 Рига, Карпаты, Верховина А17В 0,7 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БелАЗ, ГАЗ, Урал, КрАЗ, КАМАЗ ПЖД-30, ПЖД-44, ПЖД-600 СН423 ПГД-20 и их модификации СН423 ПУСКОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ ПД-10 А11 0,85 П-46 М8-1 0,7 ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ Москва 30Д А17ДВ 0,7 Москва З0Д А17ДВ-10 0,7 Москва 25 А17В 0,7 СНЕГОХОДЫ Буран А17ДВ 0,7 МОТОТЕХНИКА Бензопилы АМ17В 0,5 Средства малой механизации (мотоплуги, мотокультиваторы и т.д.) АМ17В 0,5 СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Двигатель электроагрегата АБ8 СН305А 0,6 Компрессоры, турбоизоляционные и очистные машины, автогудронаторы (дв.ЗМЗ-404.10) А11 0,85 Стационарные агрегаты электросварочные, передвижные электростанции (дв. ЗМЗ-403.10) А11 0,85 Стационарные агрегаты с повышенными требованиями в отношении качества регулирования и уровня радиопомех (дв. ЗМЗ-322.10) А11 0,85 Стационарные двигатели СД-12,-16,-60 СН310 0,4 ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ 10ГКН СН424 0,3 ГМ-8 СН424 0,3 ДР СН441 0,3 МК-8 СН436 0,3 42