http://www.offroadclubaro.com/viewforum.php?f=36

## Motorizari 10/11

|  | Dacia 899.00 VW EA827JP Daewoo A16 Renault F8Q248/F8Q624/F8Q710 Renault F8Q786 Renault C3G702 Dacia 106.00 Dacia 102.22/102.23 Dacia 102.02/102.03 |
| --- | --- |

| Motor: Dacia 899.00 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin scanteie Aspirat - admisie naturala, carburator, benzina Raport de compresie: 8.5:1 Alezaj x cursa - mm: 73 x 77 Capacitate cilindrica - cmc: 1289 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 39.7(54)/5250 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 88.5(9)/3000 Ambreiaj: Dacia, monodisc uscat, comanda mecanica Consum normat pentru o ora de functionare in regim didactic (bancul de probe, fara sarcina) - relanti. 0.8 litri. | Двигатель: Dacia 899.00 4 цилиндра в ряд, 4-тактный, с искровым зажиганием Пылесосы - естественно входе, карбюратор, топливный Степень сжатия: 8,5: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 73 х 77 Водоизмещение - Копии: 1289 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 39,7 (54) / 5250 Крутящий момент - Нм (кгсм) при об / мин: 88,5 (9) / 3000 Сцепление: Dacia, однодисковое, сухое механическое управление Нормальный расход на один час работы учебной нагрузки (стенде, без нагрузки) - ожидания. 0,8 литров. |
| --- | --- |
| Motor: VW EA827JP 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin compresie Aspirat - admisie naturala, injectie indirecta, motorina Raport de compresie: 23:1 Alezaj x cursa - mm: 76.5 x 86.4 Capacitate cilindrica - cmc: 1588 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 40.3(54)/4580 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 100(10.2)/2300 Ambreiaj: Dacia, monodisc uscat, comanda mecanica Trebuie o flansa sau alta carcasa de ambreiaj. Au fost destule Dacii modificate de proprietari, cu motor de VW 1.6D. | Двигатель: VW EA827JP 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с воспламенением от сжатия Пылесосы - естественно входе, косвенные впрыска дизельного топлива Степень сжатия: 23: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 76,5 х 86,4 Водоизмещение - Копии: 1588 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 40,3 (54) / 4580 Крутящий момент - Нм (кгсм) при об / мин: 100 (10.2) / 2300 Сцепление: Dacia, однодисковое, сухое механическое управление Это тот же двигатель на VW Golf Mk1? Если это то же самое, и идти сцепления Dacia на это означает, что двигатель соответствует и Dacia нормально, не так ли? Есть различные фланец корпуса или сцепление. Были много галлов сменил владельцев, VW 1.6D двигатель. |
| Motor: Daewoo A16 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin scanteie Aspirat - admisie naturala, injectie electronica, benzina Raport de compresie: 9.5:1 Alezaj x cursa - mm: 79 x 81.5 Capacitate cilindrica - cmc: 1598 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 79.8(108)/5800 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 145(14.9)/3400 Ambreiaj: Renault, monodisc uscat, comanda mecanica Intrebare pentru cunoscatori: cutia de viteze de pe motorizarea asta (Daewoo) este aceeasi cu cutia de pe motorizarea Renault F8Q? | Двигатель: Daewoo A16 4 цилиндра в ряд, 4-тактный, с искровым зажиганием Пылесосы - естественно входе, электронный впрыск топлива, бензина Степень сжатия: 9,5: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 79 х 81,5 Водоизмещение - Копии: 1598 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 79,8 (108) / 5800 Крутящий момент - Нм (кгсм) при об / мин: 145 (14.9) / 3400 Сцепление: Renault, однодисковое, сухое механическое управление Вопрос для знатоков: автомобилизации коробка передач, что (Daewoo) то же самое окно на автомобилистов Renault F8Q? |
| Motor: Renault F8Q248/F8Q624/F8Q710 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin compresie Aspirat - admisie naturala, injectie indirecta, motorina Raport de compresie: 21.5:1 Alezaj x cursa - mm: 80 x 93 Capacitate cilindrica - cmc: 1870 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 47(65)/4500 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 121(12.3)/2250 Ambreiaj: Renault, monodisc uscat, comanda mecanica | Двигатель: Renault F8Q248 / F8Q624 / F8Q710 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с воспламенением от сжатия Пылесос - естественный приток, косвенные впрыска дизельного топлива Степень сжатия: 21,5: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 80 х 93 Рабочий объем - Копии: 1870 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 47 (65) / 4500 Крутящий момент - Нм (kgfm) при об / мин: 121 (12.3) / 2250 Сцепление: Renault, полировка сухой, механическое управление |
| Motor: Renault F8Q786 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin compresie Turbo - supraalimentat, injectie indirecta, motorina Raport de compresie: 20.5:1 Alezaj x cursa - mm: 80 x 93 Capacitate cilindrica - cmc: 1870 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 68.5(93)/4250 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 175(17.9)/2250 Ambreiaj: Renault, monodisc uscat, comanda mecanica | Двигатель: Renault F8Q786 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с воспламенением от сжатия Turbo - с наддувом косвенные впрыска дизельного топлива Степень сжатия: 20.5: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 80 х 93 Рабочий объем - Копии: 1870 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 68,5 (93) / 4250 Крутящий момент - Нм (kgfm) при об / мин: 175 (17.9) / 2250 Сцепление: Renault, полировка сухой, механическое управление |
| Motor: Renault C3G702 - numai Spartana 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin scanteie Aspirat - admisie naturala, injectie monopunct, benzina fara plumb Raport de compresie: 9.2:1 Alezaj x cursa - mm: 74 x 72 Capacitate cilindrica - cmc: 1239 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 40(55)/5300 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 90(9.2)/2800 Ambreiaj: Dacia, monodisc uscat, comanda mecanica | Двигатель: Renault C3G702 - только Spartan 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с искровым зажиганием Пылесос - естественный приток, инъекции monopunct, неэтилированный Степень сжатия: 9.2: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 74 х 72 Рабочий объем - Копии: 1239 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 40 (55) / 5300 Крутящий момент - Нм (kgfm) при об / мин: 90 (9.2) / 2800 Сцепление: Dacia, полировка сухой, механическое управление |
| Motor: Dacia 106.00 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin scanteie Aspirat - admisie naturala, carburator, benzina Raport de compresie: Alezaj x cursa - mm: 77 x 84 Capacitate cilindrica - cmc: 1565 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 50(68)/ Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 118(12)/ Ambreiaj: Dacia, monodisc uscat, comanda mecanica | Двигатель: Dacia 106.00 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с искровым зажиганием Пылесос - естественный приток, карбюратор, бензин Степень сжатия: Диаметр х ход поршня - мм: 77 х 84 Рабочий объем - Копии: 1565 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 50 (68) / Крутящий момент - Нм (kgfm) при об / мин: 118 (12) / Сцепление: Dacia, полировка сухой, механическое управление |
| Motor: Dacia 102.22/102.23 4 cilindrii in linie, 4 timpi, aprindere prin scanteie Aspirat - admisie naturala, carburator, benzina Raport de compresie: 9.5:1 Alezaj x cursa - mm: 76 x 77 Capacitate cilindrica - cmc: 1397 Putere maxima - kW(CP)/rpm: 45.6(62)/5500 Cuplu maxim - Nm(kgfm)/rpm: 100(10.2)/3300 Ambreiaj: Dacia, monodisc uscat, comanda mecanica | Двигатель: Dacia 102.22 / 102.23 4 цилиндра в ряд, 4-тактный с искровым зажиганием Пылесос - естественный приток, карбюратор, бензин Степень сжатия: 9,5: 1 Диаметр х ход поршня - мм: 76 х 77 Рабочий объем - CC 1397 Максимальная мощность - кВт (л.с.) при об / мин: 45,6 (62) / 5500 Крутящий момент - Нм (kgfm) при об / мин: 100 (10.2) / 3300 Сцепление: Dacia, полировка сухой, механическое управление |