Дизельный двигатель F1A 85кВт – 116Л.С.

4-х цилиндровый – 2.3 Л. – 4-х клапанный – Common Rail

Мощность 116 Л.С. (85 кВт) @ 3900об/мин

Крутящий момент 270 Нм @ 1800 об/мин

Стандарт CE 2005/78 (EURO 4)

Электронная система впрыска.

Электрическая система: 12 В

Сухой вес: 210кг

Комплектация двигателя включает:

- Электрическая система 12В

- Стартер 12 В (незакреплённый)

- Вентилятор

- Водяной радиатор с интеркулером

- Воздушный фильтр

- Электронный блок управления (незакреплённый)

- Сцепление

- Педаль акселератора

- Электрический подкачивающий насос

- Фильтр грубой очистки с подогревом топлива

- Эластичные опоры двигателя

- Приборы незакреплённые (манометр, указатель температуры, тахометр, вольтметр)

Стандартная комплектация

| Основной компонент | Описание |
| --- | --- |
| Насос высокого давления | Bosch Type CP1H |
| Распределительный Вал | 2 вала на головке блока цилиндров |
| Расположение вентилятора | Х = -19 мм, Y=+165мм, с электромагнитным сцеплением |
| Привод распределительного вала | Зубчато-ременный |
| Преднатяжитель | Автоматический |
| Маховик | 9” ¼ |
| Компрессор | Приводимый ремнём (объём 170 см³) |
| Генератор | 12 В, 140 А (12 В, 140 А без компрессора) |
| Турбокомпрессор | Нагнетательного типа, расположен справа |
| Водяной насос | Встроенный в блок |
| Масляный поддон | 30% допустимый наклон во всех направлениях |
| Щуп | Вертикальный, слева, гибкий. |
| Отверстие залива масла | На клапанной крышке |
| Масленый насос | Приводной, встроенный в двигатель |
| Вакуумный насос | Встроенный в двигатель |
| Насос управления оборотами | 100+/-10 Бар; 9 см³/ ограничение 8,25-9,75 л/мин |
| Термостат | На двигателе с дублирующим датчиком на крышке |
| ECU - Блок управления (не закреплён) | 503121602 (Bosch EDC16C39) |
| Топливный насос | Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар) |
| Топливный фильтр | С подогревом, сепаратором, индикатором и датчиком засорения 504080664 |
| Пре-фильтр | 32 см³ - 300 микрон 500318246 |
| Электроклапан EGR | 46524556 |

Коммерческий код               Технический код

Двигатель 85 кВт (116 Л.С.)                         S23ENSC 24                    F1AE0481B

@ 3900 об/мин

Максимальная мощность                                     кВт (Л.С.)                      85 (116)

Частота вращения  при

максимальных оборотах                                      _об/мин                         3900

Частота вращения

на максимальном моменте                                    об/мин                         1800-2800

Максимальный момент                                          Нм                                270

Частота вращения холостого хода

(минимальный показатель)                                     об/мин                        800

Частота вращения холостого хода

(максимальный показатель)                                   _об/мин                        4600