Дизельный двигатель F1C 107кВт – 146Л.С.

4-х цилиндровый – 3.0 Л. – 4-х клапанный – Common Rail

Мощность 146 Л.С. (107 кВт) @ 3500об/мин

Крутящий момент 350 Нм @ 1450 об/мин

Стандарт CE 2005/78 (EURO 4)

Электронная система впрыска.

Электрическая система: 12 В

Сухой вес: 245 кг.

Комплектация двигателя включает:

- Электрическая система 12В

- Стартер 12 В (незакреплённый)

- Вентилятор

- Водяной радиатор с интеркулером

- Воздушный фильтр

- Электронный блок управления (незакреплённый)

- Сцепление

- Педаль акселератора

- Электрический подкачивающий насос

- Фильтр грубой очистки с подогревом топлива

- Эластичные опоры двигателя

- Приборы незакреплённые (манометр, указатель температуры, тахометр, вольтметр)

Стандартная комплектация

| Основной компонент | Описание |
| --- | --- |
| Насос высокого давления | Bosch Type CP 3.2 |
| Распределительный Вал | 2 вала на головке блока цилиндров |
| Расположение вентилятора | Х = -50 мм, Y=+180мм, п.ч. – 1,25:1 с электромагнитным сцеплением |
| Привод механизма | Цепной |
| Вспомогательный ремень | Поликлиновый ремень (6 дорожек) с автонатяжителем |
| Маховик | 280мм |
| Вентиляция | Привод с поликлиновым ремнём, 177 ккал |
| Генератор | 12 В, 140 А |
| Турбокомпрессор | Нагнетательного типа, расположен справа |
| Водяной насос | Встроенный в блок |
| Масляный поддон | 30% допустимый наклон во всех направлениях (листовая сталь) |
| Щуп | Вертикальный, слева, гибкий. |
| Отверстие залива масла | На клапанной крышке |
| Масленый насос | Приводной, встроенный в двигатель |
| Вакуумный насос | Встроенный в двигатель |
| Насос управления оборотами | 100+/-10 Бар; 11 см³/ расположен слева |
| Термостат | На двигателе (82 Сº - 95 Сº) с дублирующим датчиком на крышке |
| ECU - Блок управления (не закреплён) | 503121602 (Bosch EDC16C39) |
| Топливный насос | Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар) |
| Топливный фильтр | С подогревом, сепаратором, индикатором и датчиком засорения 504080664 |
| Пре-фильтр | 32 см³ - 300 микрон 500318246 |
| Педаль акселератора | 8045627 |
| Глушитель | 504161924 |
| Датчик температуры выхлопного газа до DPF | 504102603 |
| Датчик температуры выхлопного газа после DPF | 504102810 |
| Электроклапан EGR | 46524556 |

Коммерческий код                 Технический код

Двигатель 107кВт (145,5 Л.С.)                         S30ENTC 22                   F1CE0481A

@ 3500 об/мин

Максимальная мощность                                     кВт (Л.С.)                      107 (145,5)

Частота вращения  при

максимальных оборотах                                      _об/мин                            3500

Расход топлива

при максимальной мощности                              _г/кВт ч                             235

Частота вращения

на максимальном моменте                                    об/мин                            1400

Максимальный момент                                          Нм                                    310-350

Расход топлива на

максимальном моменте                                        г/кВт ч                              200

Частота вращения холостого хода

(минимальный показатель)                                     об/мин                             750±25

Частота вращения холостого хода

(максимальный показатель)                                   _об/мин                             4200±50

Максимальный продолжительный

режим превышения  оборотов                                 об/мин                             4375 (25%)

Максимальный кратковременный

режим превышения оборотов                                  об/мин                               4900 (40%)